別表-2

プール関連機器認定基準（電気分解式次亜塩素酸ナトリウム生成装置）

- 認定基準は下の表の「要求度」の　[基準]　の項目が「基準値・要件」を達成していること。

- [推奨] および [参考] については、当協会が望ましいと考えている値なので、できる限り「基準値・要件」を満たしていること。

| 基本事項 | 機器の名称 | 電気分解式次亜塩素酸ナトリウム生成装置 | 無隔膜式・隔膜式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |
|  | 型番 |  |

| 項目 | 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- | --- |
| 機器の設計基準・仕様・性能、など | 外形寸法 | 書類・図面等に記載があること。 | 推奨 |
|  | 乾燥重量 |  |  |
|  | 運転重量 |  |  |
|  | 消費電力/電源容量 |  |  |
|  | 電気分解式次亜塩素酸ナトリウム生成装置 | 生成方式 | 無隔膜方式・有隔膜方式 | 参考 |
|  |  | 原材料 | 塩化ナトリウム99％（添加物なし）以上 | 推奨 |
|  |  | 水素イオン濃度 | ｐH＞7.5 | 基準 |
|  |  | 電極材質 | 不溶性金属であること（チタン・白金など） | 基準 |
|  |  | 生成量 | 仕様以上の生成量が得られる試験データがあること | 基準 |
|  |  | 生成次亜 塩素酸濃度 | 仕様書以上の濃度が得られる試験データがあること | 基準 |
|  |  | 補給水温 | 生成量を維持するための温度基準があること | 参考 |
|  |  | 排気装置 | 発生した水素ガスの充分な排気装置を有していること | 基準 |
|  | 操作盤 | 設計基準 | 電気設備技術基準に準拠 | 基準 |
|  |  | 電気計装 | ELB、電圧計、電流計または積算電力計が付いていること | 推奨 |
|  |  | 警報 | 異常表示、警報出力端子があること | 基準 |
|  |  | 運転方法 | 循環ろ過装置とのインターロック | 基準 |

社内検査資料・社内検査記録

| 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- |
| 検査基準があること | 基準 |
| 検査記録があること | 基準 |

取扱説明書

| 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- |
| 運転及び取扱上の安全性を考慮した注意事項(PL法)が記載されていること | 基準 |
| 運転方法の説明が適切に記載されている | 基準 |
| 水素ガスの安全対策について記載されている | 基準 |
| 自主（ユーザー）点検方法、が適切に記載されている | 基準 |

保証・アフターサービス

| 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- |
| 保証期間が記載されている | 基準 |
| 保守点検の連絡先が記載されている | 基準 |